Chełmża, dnia 29 czerwca  2011 r.

RGN.7624/4/09

D E C Y Z J A NR 2/2011

o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 7 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej do 3 MW każda zlokalizowanych w miejscowości Sławkowo na terenie działek nr 114/43, 132/40 i 132/42 oraz w miejscowości Mirakowo na terenie działki nr 3/8, gm. Chełmża

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1  i ust. 2 pkt 1, art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych                           zkwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku „Wind Park Łysomice“ Spółka z o.o. z siedzibą    w Gdyni (81-524), przy ul. Balladyny 17 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko polegającego na budowie zespołu 7 elektrowni wiatrowych                o maksymalnej wysokości 190 m npt oraz mocy znamionowej do 3 MW każda zlokalizowanych w miejscowości Sławkowo na terenie działek nr 114/43, 132/40 i 132/42 oraz w miejscowości Mirakowo na terenie działki nr 3/8, w gminie Chełmża, po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie znak: WOO.4242.123.2011.JM z dnia 25 marca 2011 r.) oraz po zaopiniowaniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (opinia N.NZ-403-Ch-76-2009 z dnia 11 grudnia 2009 r.)

ORZEKAM

1.Określam środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia polegającego                  na budowie zespołu 7 elektrowni wiatrowych o maksymalnej wysokości 190 m npt oraz mocy znamionowej do 3 MW każda, zlokalizowanych w miejscowości Sławkowo na terenie działek nr 114/43, 132/40 i 132/42 oraz w miejscowości Mirakowo na terenie działki nr 3/8,                  gm. Chełmża opisanego we wniosku  Wind Park Łysomice Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni              przy ul. Balladyny 17 (data złożenia: 11 lutego 2009 r.) w oparciu o ustalenia zawarte                    w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożonego w dniu 18 września 2009 r., przygotowanego przez mgra inż. Piotra Dmochowskiego – Pracownia Ochrony Środowiska „Naturo” z siedzibą w Gdyni (81-020), przy ul. Owsianej 1A, uzupełnionego w dniu 23 października 2009 r. po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie znak: WOO.4242.123.2011.JM z 25 marca 2011 r.) oraz po zaopiniowaniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (opinia N.NZ-403-Ch-76-2009 z dnia                 11 grudnia 2009 r.):

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

  - Planowana inwestycja polega na budowie parku wiatrowego w miejscowości Sławkowo i Mirakowo, składającego się z 7 siłowni wiatrowych wraz                            z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłączą do GPZ. Każda z siłowni dysponować będzie nominalną mocą nieprzekraczającą 3 MW. Każda elektrownia będzie posadowiona na stopie fundamentowej o parametrach zgodnych z projektem budowlanym fundamentu turbiny wiatrowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.

  - Powierzchnia terenu zajętego pod poszczególne fundamenty wynosić będzie                do 400 m2 każdy, zaś powierzchnia każdego z placów manewrowych do 2000 m2. Wyznaczone drogi dojazdowe o szerokości do 10 m zostaną wytyczone                         i urządzone w sposób umożliwiający bezpieczny dojazd i transport materiałów               i urządzeń na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji obiektów.

  - Wysokość pojedynczej elektrowni wiatrowej nie przekroczy 190 m. Zostanie ona posadowiona na zbrojonym fundamencie betonowym. Drabiny do wchodzenia wraz z zabezpieczeniami przed upadkiem z platformy przeznaczone                            do odpoczynku i pracy lub windy (ew. podnośników) znajdować się będą wewnątrz wieży. Wieża będzie miała konstrukcję pełnościenną.

  - Łopaty wirnika wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zamocowane będą do żeliwnej piasty, oznakowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Średnica wirnika nie przekroczy 100 m. Liczba łopat - 3.

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji obiektów, ze szczególnym określeniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- prace budowlane (wykopy pod fundamenty elektrowni, budowa dróg dojazdowych itp.) rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 15 marca do 15 sierpnia, aby uniemożliwić zakładanie gniazd ptakom lęgnącym się na ziemi (np. czajka Vanellus vanellus, skowronek Alauda arvensis)                               i wyeliminować tym samym ich nieumyślne niszczenie,

- wykopy pod fundamenty elektrowni zabezpieczyć przed możliwością wpadania drobnych zwierząt, tj. gryzoni, gadów, płazów, wykopy kontrolować codziennie             i wypuszczać uwięzione w nich zwierzęta,

- prace budowlane związane z realizacją dróg dojazdowych i manewrowych prowadzić tak, aby ograniczyć do minimum zniszczenie roślinności, zwłaszcza drzew rosnących wzdłuż lokalnych dróg,

- w przypadku rozplantowania ziemi nie zasypywać łąk i zadrzewień śródpolnych,  ziemię rozplantować wyłącznie na gruntach ornych,

- po realizacji przedsięwzięcia teren wokół wybudowanych elektrowni i ich infrastruktury technicznej (drogi, place itp.) przywrócić do stanu pierwotnego, nie zmieniać struktury użytkowania terenu, a w szczególności:

- w strefie 200 m od elektrowni wiatrowych nie wprowadzać zadrzewień                   i zakrzewień,

- nie obsadzać zielenią wysoką dróg dojazdowych do elektrowni ani terenów znajdujących się w zasięgu oddziaływania siłowni,

- nie tworzyć oczek wodnych i stawów na terenach otaczających elektrownie           (w promieniu 200 m),

- nie stosować roślin ozimych na użytkach rolniczych wokół elektrowni wiatrowych w celu wyeliminowania koncentrowania się ptaków w pobliżu siłowni wiatrowych w trakcie migracji jesiennej i wiosennej,

- zabiegi agrotechniczne wokół wybudowanych elektrowni (tj. oranie, bronowanie, koszenie zboża) rozpoczynać możliwie jak najdalej od wież elektrowni,                   aby uniknąć znacznych koncentracji ptaków w pobliżu siłowni, w strefie podwyższonego ryzyka kolizji,

- na bieżąco wykaszać roślinność zielną rosnącą wzdłuż dróg technologicznych,           na placach manewrowych oraz bezpośrednio pod elektrowniami wiatrowymi              w celu zminimalizowania przyciągania przez analizowany teren owadów,              które stanowić mogą bazę pokarmową ptaków i nietoperzy,

- dokonywać systematycznej kontroli pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne,

- na etapie budowy i eksploatacji wszelkie prace organizować w taki sposób,              aby powodować jak najmniejszą uciążliwość dla klimatu akustycznego;

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- zaprojektować turbiny wyposażone w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekiem tych substancji do gruntu,

- zastosować nocne oznaczenie elektrowni w postaci migającego światła koloru czerwonego na szczytach gondoli, nie stosować światła białego do oświetlania elektrowni;

- elektrownie pomalować matowymi farbami w celu eliminacji powstawania refleksów świetlnych,

- zastosować dzienne oznaczenia przeszkodowe elektrowni: pomalować końcówki łopat śmigieł w biało – czerwone lub biało – pomarańczowe pasy,

- przedmiotową inwestycję należy projektować i wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, projekt powinien zawierać charakterystykę ekologiczną przedsięwzięcia, w zakresie danych charakteryzujących wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz wpływ na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie, pod względem:

- emisji zanieczyszczeń gazowych,

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów,

- emisja hałasu oraz wibracji, pól i innych zakłóceń z podaniem odpowiednich   parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania,

- wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne,

- w projekcie budowlanym należy oświadczyć, że przyjęte rozwiązania przestrzenne, techniczne i funkcjonalne ograniczają lub eliminują wpływ obiektu budowlanego na środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,

- przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy uzyskać stosowne rozstrzygnięcie w sprawie wyłączenia gruntów rolnych, gruntów leśnych,

- w celu ograniczania uciążliwości związanej z emisją hałasu należy zastosować odpowiednie kroki zapobiegawcze,

- w przypadku likwidacji przedsięwzięcia opracować program prac likwidacyjnych uwzględniający przepisy budowlane i przepisy ochrony środowiska,

- turbiny należy usytuować w terenie w taki sposób aby zminimalizować kolizję ptaków w czasie wiosennych i jesiennych przelotów,

- przedmiotowe działki nie są objęte  strefą konserwatorską ,ale jeżeli w trakcie prac ziemnych, związanych z realizacją  w/w inwestycji, odkryty zostanie przedmiot posiadający cechy zabytku, należy wstrzymać roboty ziemne,                      a przedmiot i miejsce znalezienia zabezpieczyć i niezwłocznie  powiadomić o tym fakcie właściwego Konserwatora Zabytków lub  Wójta Gminy (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2003r.               Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

- warunkiem eksploatacji elektrowni wiatrowej jest pozytywny wynik przeprowadzonych pomiarów poziomu hałasu;

- Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji                  o pozwoleniu na budowę:

nie ma konieczności przeprowadzać oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko              w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę

- Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

nie dotyczy – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

- Wymagania w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko,             w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

nie dotyczy – nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego odległość od granic państwa, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym

- Konieczność wykonania kompensacji przyrodniczej:

nie dotyczy – realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje wystąpienia zmian oraz utraty wartości przyrodniczej elementów środowiska, które mogłyby wymagać wykonania kompensacji.

- Zapobieganie, ograniczanie oraz monitorowanie oddziaływania przedsięwzięcia                   na środowisko:

- wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem w porze dnia i nocy, analizę należy wykonać              po upływie miesiąca od dnia oddania obiektów do użytkowania i wyniki przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska               w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemiu Inspektorowi Ochrony Środowiska                    w Bydgoszczy,w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie środki ochrony,

- wykonać porealizacyjny monitoring chiropterologiczny, który powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat funkcjonowania elektrowni wiatrowej, a jego wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej                 i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań, monitoring powinien obejmować:

- badanie śmiertelności nietoperzy,

- badania aktywności nietoperzy na terenie przedmiotowej elektrowni wiatrowej,

- wykonać i przedstawić porealizacyjny monitoring ornitologiczny, który powinien obejmować cykl roczny i powinien być realizowany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do eksploatacji, w wybranych przez eksperta ornitologa 3 latach,                       a jego wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie           po każdym roku przeprowadzonych badań. Monitoring powinien obejmować:

- obserwacje przebiegu przelotu i reakcje ptaków na obecność farmy wiatrowej (szczególnie w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej),

- ocenę wpływu budowy i eksploatacji elektrowni na warunki bytowania ptaków terenu inwestycji i sąsiadujących,

- oszacowanie śmietelności ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi,

- ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji prawdopodobieństwa kolizji ptaków z masztami elektroni wiatrowych,

w przypadku stwierdzenia podczas monitoringu porealizacyjnego, że faktyczny wpływ elektrowni wiatrowych na awifaunę przekracza prognozowane założenia,  a szczególnie jeżeli będą nastepować częste kolizje ptaków z siłowniami, należy w zależności od stwierdzonych gatunków i skali zjawiska wdrożyć stosowne działania minimalizujące i zapobiegawcze jak:

-	zmiana oznakowania elektrowni przy zachowaniu zgodności z przepisami

Odrębnymi,

-  okresowe wyłączenia turbin wiatrowych (w określonych miesiącach, porach

roku),

- trwałe wyłączenie elektrowni z eksploatacji,

- nakłada się obowiązek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego                      po uruchomieniu instalacji polegający na kontrolnych pomiarach emisji hałasu           w czasie pracy rotorów dla pory dziennej i nocnej od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej, w przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów, należy podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska.

2. Charakterystyka całego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

3. Na podstawie art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r.                      o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, nakładam na inwestora obowiązki                  w zakresie eksploatacji elektrowni wiatrowej na podstawie których należy:

1) 	stosować się do zaleceń zawartych w raporcie oddziaływania na środowisko, zapobiegać, ograniczać oraz monitorować oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko oraz dokonywać pomiarów hałasu,

2) 	sporządzić i przedstawić analizę porealizacyjną wykonaną przez jednostkę niezależną,  porównując  ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia                            na środowisko, którą należy przedłożyć w terminie 3 miesięcy od daty  rozpoczęcia działalności  elektrowni wiatrowej;

4. W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzenia lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

5. Termin  ważności niniejszej  decyzji wynosi 4 lata od dnia, w którym decyzja                             o środowiskowych  uwarunkowaniach stała się ostateczna, z możliwością przedłużenia jej ważności o kolejne dwa lata w przypadku jeśli realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać etapowo.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 11 lutego 2009 r. Wind Park Łysomice Sp. z o.o. z siedzibą                    w Gdyni przy ul. Balladyny 17 wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać                       na środowisko pn. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Sławkowo w gminie Chełmża.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                   na środowisko zwanej dalej ustawą postępowanie w sprawie wydania decyzji                                 o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie, prowadzonym na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Chełmża na stronie www.bip.gminachelmza.pl.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2  ustawy wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Chełmża na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W związku z powyższym, na podstawie art. 63 ust. 1 w zw. z art. 64 ust. 1 oraz               art. 156  ustawy, Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 4 marca 2009 r. poinformowała o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji                o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Obwieszczenie powyższe zostało wysłane do  Sołtysa Sołectwa Sławkowo, Sołtysa Sołectwa Mirakowo i do Urzędu Gminy Łysomice z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.           w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                           na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z art. 59 ust. 1 pkt ustawy „instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5” są zakwalifikowane                   do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Pismem z dnia 4 marca 2009 r. o nr RGN7624/4/09 Wójt Gminy Chełmża  zwrócił się do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności opracowania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Toruński, postanowieniem z 9 marca 2009 r. znak OS.III.7633-27/09 stwierdził,              że dla planowanego przedsięwzięcie wskazane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu             na środowisko. Również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, postanowieniem z 18 marca 2009 r. znak N.NZ-402-Ch-65-2009, stwierdził, że należy sporządzić raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko.

Pismem z dnia 27 marca 2009 r. inwestor poinformował organ o zwiększeniu planowanej mocy poszczególnych turbin elektrowni z 2 MW do 3 MW. Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Chełmża wystąpił ponownie do Starosty Toruńskiego i Państwowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu z zapytaniem, czy podtrzymują twierdzenia podniesione odpowiednio w postanowieniu z dnia 9 marca 2009 r. i opinii z dnia 18 marca 2009 r. Organy podtrzymały wcześniej zajęte stanowiska, tj. konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowisko. O zmianie mocy znamionowej turbin ogłoszono przez obwieszczenie z dnia          1 kwietnia 2009 r. i  wysłanie obwieszczenia do  Sołtysa Sołectwa Sławkowo, Sołtysa Sołectwa Mirakowo i do Urzędu Gminy Łysomice z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Po rozpoznaniu sprawy, stosownie do art. 63 wyżej cytowanej ustawy, a także                  po rozważeniu ww. opinii, Wójt Gminy Chełmża postanowieniem RGN.7624/4/09                         z 4 czerwca 2009 r. nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko. Powyższy obowiązek został ogłoszony obwieszczeniem z dnia 4 czerwca 2009 r., w którym zawarto informację o możliwości jego zaskarżenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Obwieszczenie zostało wysłane również do  Sołtysa Sołectwa Sławkowo, Sołtysa Sołectwa Mirakowo i do Urzędu Gminy Łysomice z prośbą                            o umieszczenie na tablicy ogłoszeń.

Inwestor dnia 18 września 2009 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez Piotra Dmochowskiego (Pracownia Badań Środowiskowych „Naturo” z siedzibą w Gdyni przy ul. Owsianej 1A).

Postanowieniem RGN.7624/4/09 z 5 października 2009 r. Wójt Gminy Chełmża wezwał inwestora do uzupełnienia raportu, o czym ogłoszono przez obwieszczenie                            w Urzędzie Gminy Chełmża, które zostało wysłane do  Sołtysa Sołectwa Sławkowo, Sołtysa Sołectwa Mirakowo i do Urzędu Gminy Łysomice z prośbą o umieszczenie na tablicy ogłoszeń. Wypełniając nałożony obowiązek wnioskodawca zrealizował przedkładając w dniu 23 października 2009 r. opracowanie uzupełniające we wskazanym przez organ zakresie.

Zgodnie z art. 77 ust. 1  ustawy, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony

środowiska;

2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy, tj. państwowego powiatowego

inspektora sanitarnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmża pismem RGN.7624/4/09 z dnia 25 listopada 2009 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy                          z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu                       o zaopiniowanie tych uwarunkowań. W tym miejscu należy wskazać, że pomimo faktu,                 iż wcześniej w sprawie uzgadniania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia organ zwracał się do Starosty Toruńskiego, uwarunkowania te należało uzgodnić również z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, gdyż             od dnia 16 listopada 2009 r. powyższe uwarunkowania podlegają uzgodnieniu właśnie z tym organem. Zgodnie bowiem z art. 156 ustawy w odniesieniu do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, starostowie wykonują zadania regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, w zakresie dotyczącym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 15 listopada 2009 r.

W trakcie postępowania Inwestor pismem z dnia 25 listopada 2009 r. poinformował organ, że na skutek przeprowadzonych badań geotechnicznych gruntów oraz wykonania szczegółowych analiz technicznych z postępowania o wydanie decyzji środowiskowych wyłącza działkę o nr 3/5 w Obrębie Mirakowo, która pierwotnie była wskazana we wniosku  z dnia 11 lutego 2009 r. o wydanie decyzji środowiskowej.

Następnie na podstawie art. 33 ww. ustawy, obwieszczeniem z 25 listopada 2009 r. Wójt Gminy Chełmża podał do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu                      w publicznie dostępnym wykazie danych, informacji o powyższym wniosku inwestora oraz wyznaczył 21 dniowy okres, w którym możliwe było składanie uwag i wniosków                      do postępowania. We wskazanym terminie nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski. W ten sposób zrealizowano dyrektywę zapewniania udziału społeczeństwa zawartą m.in. w treści art.85 ust.2 pkt (1) lit.(a) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, jednakże wobec nie zgłoszenia żadnych uwag i wniosków, wynikający z tego przepisu wymóg opisania w uzasadnieniu decyzji środowiskowej, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę, i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski – jest bezprzedmiotowy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia opinią znak N.NZ-403-Ch-76-2009 z 11 grudnia 2009 r., wskazując w niej, że po zakończeniu realizacji inwestycji należy przeprowadzić kontrolne pomiary emisji hałasu w czasie pracy rotorów dla pory dziennej i nocnej od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej, a w przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów należy podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska. Powyższa opinia została uwzględniona w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-321/09/ADS z 14 grudnia 2009 r. wezwał inwestora od złożenia wyjaśnień dotyczących zakresu opracowania raportu oddziaływania na środowisko.

Po wykonaniu analiz tj. Rocznego monitoringu ptaków na terenie projektowanej inwestycji, inwestor, w dniu 3 marca 2011 r. przedłożył Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym przez organ. W ww. raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz w jego uzupełnieniu poddano analizie wpływ elektrowni na elementy środowiska tj. środowisko abiotyczne, florę faunę,  powietrze atmosferyczne, klimat, mikroklimat, wody powierzchniowe i podziemne, dobra kultury oraz zdrowie ludzi zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. W treści tych opracowań uwzględniono również oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, infradźwięków, drgań oraz wpływu na krajobraz. Analiza akustyczna wykonana na potrzeby raportu wykazała, iż możliwa jest realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wariantem III lub innym, dla którego eksploatacja turbin o mocy nominalnej do 3 MW i maksymalnej wysokości konstrukcji do 190 m nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm dla poziomu hałasu w porze dnia i nocy.

Po zapoznaniu z przedstawionymi przez inwestora informacjami, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem znak: WOO.4242.123.2011.JM z dnia 25 marca 2011 r. uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, które zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Art. 80 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

- wyniki uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinii                     z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;

ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa (co w niniejszym postępowaniu nie wpływa na treść decyzji, gdyż społeczeństwo nie brało w nim czynnego udziału);

- wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko (co w niniejszym postępowaniu również nie wpływa na treść decyzji, gdyż, takiego postępowania  nie przeprowadzono).

Ponadto art. 80 ust. 2 ustawy wskazuje, że organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Dla obszaru objętego przedsięwzięciem, na dzień wydania niniejszej decyzji, brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O zakresie merytorycznym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stanowi art. 82 ust. 1  ustawy.

Na wnioskodawcę  nałożono obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej zadania zgodnie art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji             o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Na podstawie przedłożonych dokumentów  oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić,  że uwzględnienie nałożonych  niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania                na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża w terminie 14 dni              od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1)	 „WIND PARK ŁYSOMICE“ Sp. z o.o., ul. Balladyny 17,81-524 Gdynia;

2)	  strony postępowania – obwieszczenie;

3)	  a/a.

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1, 87-100 Toruń;

- RDOŚ w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.

Pobrano opłatę skarbowa  w wysokości 205 zł  na podstawie części I ust. 45 załącznika  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej.

Załącznik do decyzji Nr 2/2011

z dnia 29 czerwca 2011  r.

##### Charakterystyka zadania polegającego na budowie zespołu 7 elektrowni wiatrowych                o maksymalnej wysokości 190 m npt oraz mocy znamionowej do 3 MW każda zlokalizowanych w miejscowości Sławkowo na terenie działek nr 114/43, 132/40 i 132/42 oraz w miejscowości Mirakowo na terenie działki nr 3/8, gm. Chełmża.

- Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja polega na budowie parku wiatrowego w miejscowości Sławkowo                 i Mirakowo, składającego się z 7 siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą                w postaci dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłączą do GPZ. Każda z siłowni dysponować będzie nominalną mocą nieprzekraczającą 3MW. Każda elektrownia będzie posadowiona na stopie fundamentowej o parametrach zgodnych              z projektem budowlanym fundamentu turbiny wiatrowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną,

Powierzchnia terenu zajętego pod poszczególne fundamenty wynosić będzie do 400 m2 każdy, zaś powierzchnia każdego z placów manewrowych do 2000 m2. Wyznaczone drogi dojazdowe o szerokości do 10 m zostaną wytyczone i urządzone w sposób umożliwiający bezpieczny dojazd i transport materiałów i urządzeń na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji obiektów.

- Rodzaj technologii

Wysokość wieży nie przekroczy 150 m. Zostanie ona posadowiona na zbrojonym fundamencie betonowym. Drabiny do wchodzenia wraz z zabezpieczeniami przed upadkiem  z platformy przeznaczone do odpoczynku i pracy lub windy znajdować się będą wewnątrz wieży. Wieża będzie miała konstrukcję pełnościenną.

Łopaty wirnika wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zamocowane do piasty, oznakowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Średnica wirnika nie przekroczy 100 m. Liczba łopat - 3.

- Ewentualne warianty przedsięwzięcia

Niepodejmowanie przedmiotowej inwestycji zmniejszy ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, co przełoży się na ilość energii, która należy dostarczyć dzięki spalaniu innych paliw kopalnianych. Utrzymanie stanu obecnego tj. bazowanie na konwencjonalnych  źródłach energii spowoduje degradacje środowiska w wyniku wydobywania nieodnawialnych surowców mineralnych oraz wzrost emisji gazów cieplarnianych i zmiany klimatyczne. Wariant polegający na budowie elektrowni wiatrowych spowoduje zmniejszenie emisji  zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku spalania paliw kopalnianych do produkcji energii. Inwestycja ma charakter proekologiczny, wiąże się z rozwojem nowoczesnej technologii               i energetyki odnawialnej. Powyższe rozwiązanie przy obecnych możliwościach technologicznych umożliwia  korzystanie ze środowiska bez naruszenia dopuszczalnych emisji wprowadzanych zanieczyszczeń i spełnia warunki określone w rozporządzeniach  Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie . w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339), oraz dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące odnawialnych źródeł energii.

- Przewidywana ilość  wykorzystywanej wody i innych  wykorzystywanych surowców, materiałów , paliw oraz energii.

1) woda- nie dotyczy;

2) energia cieplna – nie dotyczy;

3) odprowadzanie lub oczyszczanie ścieków sanitarnych – nie dotyczy;

4) sposób unieszkodliwiania odpadów – nie dotyczy.

- Rozwiązania chroniące środowisko.

Rozwiązania techniczne planowanych elektrowni opierają się na nowoczesnej  technologii              co z punktu widzenia ochrony środowiska, będzie instalacją bezpieczną i umożliwiającą przestrzeganie wszystkich obowiązujących norm prawnych.

Urządzenia mechaniczne elektrowni, które podczas pracy będą źródłem hałasu (wirnik, śmigła) będą izolowane akustycznie przy użyciu materiałów dźwiękochłonnych                      z uwzględnieniem odpowiednich profili łopat wirnika które zmniejszają poziom dźwięku pracującej elektrowni. Inwestycja spowoduje zmniejszenie emisji zanieczyszczeń                  do atmosfery pochodzących ze spalania paliw kopalnianych do produkcji energii.

6. Rodzaj i przewidywana wielkość  wprowadzanych do środowiska substancji              lub energii  przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

1) ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno bytowych – nie dotyczy;

2) ilość i sposób odprowadzania ścieków  technologicznych – nie dotyczy;

3) ilość i sposób odprowadzania wód opadowych – nie dotyczy;

4) rodzaj i przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami.

Odpady eksploatacyjne (oleje, smary) powstałe w trakcie działania elektrowni wiatrowej            po ich zużyciu lub planowanej wymianie będą wywożone do zakładu utylizacji                    wg obowiązujących przepisów. W przypadku awarii powstałe uszkodzenia zostaną natychmiast wymienione na nowe a części zużyte i uszkodzone usunięte z terenu przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja będzie oddziaływać na klimat akustyczny. Zakłada się, że poziom dźwięku hałasu nie będzie powodować przekroczeń obowiązujących norm hałasu                 dla terenów zamieszkałych przez ludzi. Emisja dźwięku hałasu z projektowanej inwestycji    nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu hałasu określonych                             w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. ( Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

7. Transgraniczne  oddziaływanie na środowisko.

Nie przewiduje się.

8. Obszary podlegające ochronie  na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.             o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu  znaczącego oddziaływania  przedsięwzięcia.

Analizowana inwestycja nie spowoduje awarii związanych z pożarem, wyciekiem substancji chemicznych oraz zanieczyszczeniem środowiska. Nie wytwarza ścieków technologicznych, ścieków socjalno bytowych.

Z uwagi, iż teren projektowanej inwestycji leży poza zasięgiem obszarów podlegających ochronie w myśl przepisów ustawy z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U.           Nr 92 poz. 880 z późn. zm.) w odległości ok. 21 km na północny – zachód występuje obszar Natura 2000- Dolina Dolnej Wisły PLB 040003, 13 km na południe od planowanej inwestycji występują Forty w Toruniu PLH 040001 nie przewiduje się negatywnego oddziaływania inwestycji na obszar Natura 2000.