Chełmża, dnia 15 lutego 2012 r.

RGN.7624/21/09

DECYZJA nr 1/2012

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego                          na budowie 1 elektrowni wiatrowej o mocy znamionowej do 3 MW zlokalizowanej                  w miejscowości Zelgno na terenie działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 190, Gmina Chełmża.

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 1, art. 82, art. 85 ust. 1  i ust. 2 pkt 1 i  art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania                     na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku „Wind Park Łysomice“ Spółka z o.o. ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia (poprzedni adres: Balladyny 17, 81-524 Gdynia) z dnia 25 września 2009 r. o wydanie decyzji                                    o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego              na budowie 1 elektrowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 180 m npt oraz mocy znamionowej do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Zelgno na terenie działki nr 190, Gmina Chełmża, po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (postanowienie znak: WOO.4242.174.2011.JM.2 z 31 sierpnia 2011 r.) oraz po zaopiniowaniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (opinia N.NZ-403-Ch-11-2011 z dnia                 19 maja 2011 r.)

ORZEKAM

1. Określam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego                     na budowie 1 elektrowni wiatrowej o maksymalnej wysokości 180 m npt oraz mocy znamionowej do 3 MW zlokalizowanej w miejscowości Zelgno na terenie działki nr 190, Gmina Chełmża opisanego we wniosku „Wind Park Łysomice” Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej 4 (data złożenia 25 września 2009 r.) w oparciu o ustalenia zawarte w raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko złożonego w dniu                     26 kwietnia 2011 r., przygotowanego przez zespół w składzie: mgr inż.  mgr inż. Marcin Bagiński, mgr Przemysław Dzierżyński, Krzysztof Frączak, mgr Leszek Kaliszczuk,                    dr Krzysztof Kasprzyk, mgr inż. Ewelina Katewicz, mgr Jacek Manowiec i mgr inż. Michał Piotrowski, uzupełnionego w dniu 16 sierpnia 2011 r. oraz w dniu 10 listopada 2011 r.,                po uzgodnieniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, który wydał postanowienie znak: WOO.4242.174.2011.JM.2 z 31 sierpnia 2011 r. oraz po zaopiniowaniu środowiskowych uwarunkowań planowanego przedsięwzięcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu , który wydał  opinię N.NZ-403-Ch-11-2011 z dnia 19 maja 2011 r..

- Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

  - planowana inwestycja polega na budowie 1 elektrowni wiatrowej w miejscowości Zelgno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ. Siłownia dysponować będzie nominalną mocą nieprzekraczającą 3MW,

  - powierzchnia terenu do wyłaczenia z produkcji rolnej i zajęta w ramach realizacji inwestycji, w tym tereny pod fundamenty wiatraków, place montażowe i drogi dojazdowe nie przekroczy 0,5 ha, wyznaczona droga dojazdowa o szerokości                 do 8 m zostanie wytyczona i urządzona w sposób umożliwiający bezpieczny dojazd i transport materiałów i urządzeń na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji obiektu,

  - wysokość wieży nie przekroczy 120 m, drabiny do wchodzenia wraz                                z zabezpieczeniami przed upadkiem z platformy przeznaczone do odpoczynku                    i pracy lub windy znajdować się będą wewnątrz wieży, wieża będzie miała konstrukcję pełnościenną,

  - łopaty wirnika wykonane z wysokiej jakości kompozytów zamocowane do piasty, oznakowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Średnica wirnika nie przekroczy 120 m. Liczba łopat – 3;

- Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

Na etapie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- prace realizacyjne prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych,

- prace budowlane (wykopy pod fundamenty elektrowni, budowa dróg dojazdowych itp.) rozpocząć poza okresem lęgowym ptaków, który trwa                    od 15 marca do 15 sierpnia, aby uniemożliwić zakładanie gniazd ptakom lęgnącym się na ziemi (np. potrzeszcz Militaria kalandra, skowronek Alauda arvensis)                         i wyeliminować tym samym ich nieumyślne niszczenie,

- wykopy pod fundamenty elektrowni zabezpieczyć przed możliwością wpadania drobnych zwierząt, tj. gryzoni, gadów, płazów. Wykop kontrolować codziennie,             a uwięzione w nim zwierzęta wypuszczać w miejscach, z których będą mogły bezpiecznie kontynuować wędrówkę,

- prace budowlane związane z realizacją dróg dojazdowych i manewrowych prowadzić tak, aby ograniczyć do minimum zniszczenie roślinności, zwłaszcza drzew rosnących wzdłuż lokalnych dróg,

- w przypadku rozplantowywania ziemi nie zasypywać łąk i zadrzewień śródpolnych,

- drzewa rosnące w zasięgu oddziaływania inwestycji zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi – wykopy w zasięgu korony drzewa wykonywać ręcznie, zaś pnie odeskować lub zabezpieczyć w inny sposób gwarantujący ich ochronę przed zniszczeniem,

- po realizacji przedsięwzięcia teren wokół wybudowanych elektrowni przywrócić do stanu pierwotnego i nadal użytkować rolniczo jako grunty rolne. Nie zmieniać struktury użytkowania terenu, a w szczególności:

- w strefie 200 m od elektrowni wiatrowych nie wprowadzać zadrzewień                      i zakrzywień,

- nie obsadzać zielenią wysoką dróg dojazdowych do elektrowni ani terenów znajdujących się w zasięgu oddziaływania siłowni,

- nie tworzyć oczek wodnych i stawów na terenach otaczających elektrownie            (w promieniu 200 m),

- nie stosować roślin ozimych na użytkach rolniczych wokół elektrowni wiatrowych w celu wyeliminowania koncentrowania się ptaków w pobliżu siłowni wiatrowych w trakcie migracji jesiennej i wiosennej,

- zabiegi agrotechniczne wokół wybudowanych elektrowni (tj. oranie, bronowanie, koszenie zboża) rozpoczynać możliwie jak najdalej od wież elektrowni,                  aby uniknąć znacznych koncentracji ptaków w pobliżu siłowni, w strefie podwyższonego ryzyka kolizji,

- na bieżąco wykaszać roślinność zielną rosnącą wzdłuż dróg technologicznych,            na placach manewrowych oraz bezpośrednio pod elektrowniami wiatrowymi                w celu zminimalizowania przyciągania przez analizowany teren owadów, które stanowić mogą bazę pokarmową ptaków i nietoperzy,

- na etapie budowy i eksploatacji wszelkie prace organizować w taki sposób,              aby powodować jak najmniejszą uciążliwość dla klimatu akustycznego,

- prace serwisowe polegające na wymianie olejów eksploatacyjnych                                 w elektrowniach wiatrowych prowadzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód podziemnych;

- Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia                                     w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę:

- zaprojektować turbinę wyposażoną w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekiem tych substancji do gruntu,

- zastosować turbinę wiatrową o mocy do 3 MW, wysokości wieży do 120 m                      i całkowitej wysokości do 180 m oraz maksymalnej mocy akustycznej 106,5 dB,

- elektrownie pomalować matowymi farbami w celu eliminacji powstawania refleksów świetlnych,

- zastosować dzienne oznaczenia przeszkodowe elektrowni: pomalować końcówki łopat śmigieł w biało – czerwone lub biało – pomarańczowe pasy,

- zastosować nocne oznaczenie elektrowni w postaci migającego światła koloru czerwonego na szczytach gondoli. Nie stosować światła białego do oświetlania elektrowni;

- Wymagania w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

nie dotyczy – przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii;

- Wymagania w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko,              w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

nie dotyczy – nie przeprowadzono postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, ponieważ z uwagi na charakter i skalę przedsięwzięcia,    a przede wszystkim jego odległość od granic państwa, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym;

6)	Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania;

2. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę:

nie stwierdzono konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia                   na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę;

3. Konieczność monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

Nakładam obowiązek prowadzenia monitoringu instalacji w trakcie eksploatacji polegającego na okresowych kontrolnych pomiarach emisji hałasu w czasie pracy rotorów dla pory dziennej i nocnej od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej. W przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów, należy podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska;

4. Nakładam obowiązek przeprowadzenia  analizy porealizacyjnej:

- w zakresie ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej przed hałasem w porze dnia                    i nocy, analizę należy przeprowadzić po upływie miesiąca od dnia oddania obiektu            do użytkowania a wyniki przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemiu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu należy zastosować odpowiednie środki ochrony;

- monitoring chiropterologiczny zgodny z „Tymczsowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (na  2009 r., wersja II)“, monitoring ten powinien obejmować cykl roczny i być prowadzony przez co najmniej  3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat funkcjonowania elektrowni wiatrowej (w 1, 2 i 5 roku; 1, 2 i 4; albo 1, 2 i 3), a jego wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej                            i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań oraz zawierać:

- badanie śmiertelności nietoperzy,

- badania aktywności nietoperzy na terenie przedmiotowej elektrowni wiatrowej;

- wykonać i przedstawić porealizacyjny monitoring ornitologiczny w oparciu                         o „Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki“, Szczecin 2008 r. Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, który  powinien obejmować cykl roczny i stanowić replikę badań przedrealizacyjnych. Należy                     go trzykrotnie powtórzyć w ciągu 5 lat od oddania farmy do eksploatacji w wybrane lata (np. 1, 2, 3 lub 1, 3, 5), a wyniki należy dostarczyć w wersji drukowanej                         i elektronicznej Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań. Monitoring powinien zawierać:

-	obserwacje przebiegu przelotu i reakcje ptaków na obecność farmy wiatrowej (szczególnie w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej),

-	ocenę wpływu budowy i eksploatacji elektrowni na warunki bytowania ptaków terenu inwestycji i sąsiadujących,

-	oszacowanie śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z turbinami wiatrowymi,

-	ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji zagrożenia kolizjami ptaków z masztem i wirnikiem elektrowni wiatrowej;

- w przypadku stwierdzenia podczas monitoringu porealizacyjnego, że faktyczny wpływ elektrowni wiatrowej na ornitofaunę i chiropterofaunę przekracza prognozowany,                 a szczególnie jeśli stwierdzi się wysoką śmiertelność ptaków i nietoperzy wywołaną oddziaływaniem przedmiotowej inwestycji lub istotne zaburzenia przemieszczania się ptaków nad rozpatrywaną lokalizacją, w zależności od stwierdzonych gatunków i skali zjawiska należy wdrożyć stosowne działania minimalizujące i zapobiegawcze, jak:

-	zmiana oznakowania elektrowni przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,

-	okresowe wyłączenia turbin wiatrowych (w określonych miesiącach, porach roku, przy wskazanych przez specjalistów prędkościach wiatru itp.),

-	trwałe wyłączenie siłowni z eksploatacji.

5. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

6. Termin ważności niniejszej decyzji wynosi 4 lata od dnia, w którym decyzja                              o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z możliwością przedłużenia jej ważności o kolejne dwa lata w przypadku jeśli realizacja przedsięwzięcia będzie przebiegać etapowo.

UZASADNIENIE

W dniu 25 września 2009 r. Wind Park Łysomice Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Balladyny 17 wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego budowie 1 elektrowni wiatrowej na działce nr 190 w rejonie miejscowości Zelgno w Gminie Chełmża. Z dniem 01.06.2011 r. firma zmieniła siedzibę spółki na adres: ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia                  o czym tutejszy organ został poinformowany pismem w dniu 17 października 2011 r.

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia.

Wniosek został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Urząd Gminy Chełmża – karta RGN7624/21/A/09

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy wnioskowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Ponadto art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy określa właściwość tutejszego organu, tj. wójta  do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym, na podstawie art. 10 i 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca  1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy Wójt Gminy Chełmża zawiadomieniem z dnia 2 października 2009 r. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji                                   o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Zawiadomienie zostało umieszczone w publicznym dostępnym wykazie danych, oraz doręczone stronom postępowania.

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.             w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać                             na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w związku z art. 59 ust. 1 pkt ustawy „instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5 są zakwalifikowane                      do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

Pismem z dnia 2 października 2009 r. o nr RGN7624/21/09 Wójt Gminy Chełmża  zwrócił się do Starosty Toruńskiego oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, o wyrażenie opinii w przedmiocie konieczności opracowania raportu                                   o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. Pismem z dnia                            19 października 2009 r. o znaku: OS.III-7633/116/U/09 Starosta Toruński wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie:

- wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

- opisu terenów sąsiadujących z uwzględnieniem odległości od zabudowy mieszkaniowej              i innych budynków.

Stosowne uzupełnienie zostało złożone w wymaganym terminie.

Starosta Toruński na podstawie art. 156 ustawy w dniu 16 listopada 2009 r. przekazał akta spraw toczących się i niezakończonych przed 15 listopada 2009 r. organowi właściwemu            od tej daty, tj. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Z uzyskanych opinii, wynika, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, postanowieniem z 26 października 2009 r. znak N.NZ-402-Ch-199-2009, stwierdził, że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 grudnia 2009 r., znak RDOŚ.04.00.6613-241/09/DB wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko                   i ustalił szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 - 9 i 11 - 20 oraz ust. 2 i 6 ustawy, uwzględniający:

  - roczny ornitologiczny monitoring przedrealizacyjny,

  - zakres oddziaływań inwestycji na gatunki ptaków i ich siedliska, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000,

  - wpływ drgań generowanych przez wiatraki na florę i faunę w strefie jego oddziaływania, a także na proces wyjaławiania gleb,

  - określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów                w tym szczególnie na awifaunę w oparciu o roczny przedrealizacyjny monitoring ornitologiczny,

  - uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na ptaki i inne zwierzęta oraz ich siedliska obejmujący bezpośrednie, pośrednie, skumulowane, średnio i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia,

  - opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie                         lub  kompensację przyrodniczą negatywnych odziaływań na środowisko, w szczególności na awifaunę.

Zawiadomieniem z dnia 30 grudnia 2009 r. o znaku: RGN 7624/21/09 Wójt Gminy Chełmża poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia się odnośnie zebranych dowodów i materiałów w sprawie. W dniu 8 stycznia 2010 r. Pan Adam Lipiński reprezentujący stronę postępowania - Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „Agropamis” Sp. z o.o., zgłosił sprzeciw do budowy elektrowni wiatrowej na działce nr 190. Sprzeciw został wyrażony ustnie na spotkaniu z pracownikiem Urzędu Gminy Chełmża Panem Patrykiem Zabłockim i na tą okoliczność sporządzono notatkę służbową. Z uwagi            na fakt, iż sprzeciw nie został w żaden sposób uzasadniony, organ nie mógł rozważyć                  go merytorycznie.

Po rozpoznaniu sprawy, stosownie do art. 59 ust. 1 pkt 2, art. 63 ust. 1, 64 ust. 1, art. 65 ust. 2 i 3 ustawy, a także po rozważeniu ww. opinii, Wójt Gminy Chełmża postanowieniem RGN.7624/21/09 z dnia 12 stycznia 2010 r. nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu                              o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor dnia 26 kwietnia 2011 r. przedłożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez zespół w składzie: mgr inż. Marcin Bagiński,                             mgr Przemysław Dzierżyński, Krzysztof Frączak, mgr Leszek Kaliszczuk, dr Krzysztof Kasprzyk, mgr inż. Ewelina Katewicz, mgr Jacek Manowiec, mgr inż. Michał Piotrowski.

Zawiadomieniem z dnia 9 maja 2011 r. Wójt Gminy Chełmża poinformował,                     iż w publicznie dostępnym wykazie danych zarejestrowano przedłożone w postępowaniu dokumenty. W zawiadomieniu zawarto pouczenie, iż w terminie 21 od daty podania informacji do publicznej wiadomości dni można zgłaszać uwagi i wnioski. Zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl i na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (w miejscowości Zelgno) oraz doręczono stronom postępowania. W ten sposób zrealizowano dyrektywę zapewniania udziału społeczeństwa zawartą m.in. w treści art.85  ust.2 pkt 1 lit. a ustawy. W zakreślonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy, jeżeli jest przeprowadzana ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ właściwy do wydania tej decyzji:

1) uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony

Środowiska;

2) zasięga opinii organu, o którym mowa w art. 78 ustawy, tj. Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego.

W związku z powyższym Wójt Gminy Chełmża pismem RGN.7624/21/09 z dnia                 9 maja 2011 r., wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy                 z wnioskiem o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu                    o zaopiniowanie tych uwarunkowań.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia opinią znak N.NZ-403-Ch-11-2011 z 19 maja 2011 r., wskazując w niej,            że po zakończeniu realizacji inwestycji należy przeprowadzić kontrolne pomiary emisji hałasu w czasie pracy rotorów dla pory dziennej i nocnej od strony najbliższej zabudowy mieszkalnej, a w przypadku uzyskania ponadnormatywnych wyników pomiarów należy podjąć działania zmierzające do uzyskania właściwych parametrów środowiska. Powyższa opinia została uwzględniona w całości w niniejszej decyzji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 8 czerwca 2011 r. o sygn. WOO.4242.174.2011.JM wezwał inwestora od złożenia wyjaśnień do raportu oddziaływania na środowisko o wymienione w wezwaniu kwestie.

Inwestor, w dniu 16 sierpnia 2011 r. przedłożył wyjaśnienia do raportu                                      o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wskazanym przez organ.

Po zapoznaniu z przedstawionymi przez inwestora informacjami, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, postanowieniem o znaku: WOO.4242.174.2011.JM.2 z dnia 31 sierpnia 2011 r. uzgodnił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia, które zostały w całości uwzględnione w niniejszej decyzji.

Wójt Gminy Chełmża w dniu 09 września 2011 r. zawiadomieniem o znaku RGN.7624/21/09 poinformował, iż w publicznie dostępnym wykazie danych zarejestrowano przedłożone w postępowaniu dokumenty. W zawiadomieniu zawarto pouczenie, iż w terminie 21 od daty podania informacji do publicznej wiadomości dni można zgłaszać uwagi i wnioski. Zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zelgno. W dniu              7 października 2011 r. wpłynęły dwa pisma zatytułowane „protest” dot. realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej w rejonie miejscowości Zelgno w Gminie Chełmża. Pisma złożone były przez Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Sp. z o.o.   w Wielkiej Łące reprezentowane przez Prezesa Pana Adama Lipińskiego oraz Grzegorza Szulc, Doroty Szulc, Teresę Zadrożną, Stanisława Zadrożnego oraz Wiesława Pilch. Wójt Gminy Chełmża w dniu 14 października 2011 r. zwrócił się do Inwestora  o ustosunkowanie się do treści złożonych pism.

W dniu 10 listopada 2011 r. Inwestor złożył pismo z wyjaśnieniem dotyczącym uwag zamieszczonych w treści protestów oraz uzupełnienie nr 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko dot. skumulowanych oddziaływań akustycznych.

Organ przeanalizował treść pism, zapoznał się z wyjaśnieniami Inwestora oraz z treścią uzupełniania do raportu o oddziaływaniu na środowisko i ustalił, co następuje.

Pismo złożone przez Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. zawiera szereg uwag odnośnie zawartości raportu o oddziaływaniu na środowisko pogrupowane w pięć głównych zarzutów wymienionych poniżej. Pozostali Protestujący wyrazili jedynie poparcie dla argumentów wyrażonych przez Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. .

1. Niedopuszczalne zbliżenie planowanej elektrowni wiatrowej do sąsiadujących obiektów             w otoczeniu.

Odległość miejsca posadowienia turbiny wiatrowej od wskazanej w uwagach sąsiedniej działki geodezyjnej nr 33/1 oraz drogi publicznej wynosi ponad 200m. Jak wynika                         z przedstawionych analiz, zawartych min w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, odległość ta jest wystarczająca i nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań. Należy zauważyć, iż brak jest przepisów szczegółowych jednoznacznie wskazujących minimalną odległość elektrowni wiatrowych od sąsiednich nieruchomości. Ustaleń takich dokonuje się pośrednio w wyniku przeprowadzonych analiz poszczególnych rodzajów oddziaływań planowanej inwestycji. Działka nr 33/1, zgodnie z ustaleniami dokonanymi w tracie postępowania (m.in. wypis  i wyrys z ewidencji gruntów), ma funkcję rolną i jest wolna od zabudowy. W związku z powyższym nie jest terenem chronionym akustycznie, na którym obowiązują normy emisji hałasu. Wysokość całej konstrukcji turbiny wiatrowej będzie wynosiła do 180m, więc działka 33/1 leży poza strefą upadku elektrowni. Dodatkowo należy zauważyć, iż możliwość wystąpienia takiej sytuacji jest skrajnie niska, gdyż producenci elektrowni wiatrowych stosują szereg rozwiązań konstrukcyjnych gwarantujących jej stabilność nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych. Tutejszy organ nie podziela również zaproponowanego przez protestujących sposobu określania strefy zagrożenia skutkami destrukcji elektrowni  na trzykrotną średnicę wirnika. Protestujący nie przedstawili żadnej argumentacji, symulacji, czy wyliczeń potwierdzających słuszność takiego podejścia.

2. Uwagi i zastrzeżenia do lokalizacji inwestycji w kontekście uwarunkowań planistycznych podanych w Studium.

Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. wskazuje                          na niezgodność planowanego zamierzenia z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmża i w błędnym określeniem klasyfikacji stref ochrony akustycznej sąsiednich terenów.

Ustosunkowując się do tego zarzutu należy stwierdzić, iż brak jest podstaw prawnych,                aby w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko  rozstrzygać,           co do zgodności planowanej inwestycji z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy, organ prowadzący postępowanie powinien stwierdzić jedynie zgodność planowanego zamierzenia                                     z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż dla przedmiotowego obszaru oraz gruntów z nim sąsiadujących nie zostały przyjęte miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zarzuty są bezzasadne. Dodatkowo Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. twierdzi,                            iż w nieokreślonej przyszłości zamierza teren działki nr 33/1 przeznaczyć na cele nierolnicze. Takie stwierdzenie nie może być podstawą do przyjęcia dla w/w działki geodezyjnej wysokiej klasy ochrony akustycznej. W raporcie o oddziaływaniu na środowisko, w celu określenia klasy ochrony akustycznej okolicznych obszarów uwzględniono stan faktyczny, wynikający        z istniejącego zagospodarowania terenu (istniejące obiekty, obiekty będące w trakcie realizacji oraz obszary objęte m.p.z.p. oraz decyzjami o warunkach zabudowy). Zdaniem Organu  takie podejście jest poprawne i stanowi zadość obowiązującym przepisom.

3. Analiza lokalizacji inwestycji w powiązaniu z planem miejscowym.

Jak już wspomniano wcześniej, dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem oraz jego najbliżej okolicy nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. słusznie zauważa,             iż plany takie są przygotowywane i obejmują one działke nr 33/1 w miejscowości Zalesie             i działkę nr 190 w miejscowości Zelgno, gdzie jako przeznaczenie podstawowe przewiduje się rolnictwo, elektroenergetyka wiatrowa / elektrownie wiatrowe wraz z urządzeniami                 i obiektami obsługującymi, stałe prace technologiczne, maszty do pomiarów meteorologicznych, jednakże brak jest podstaw prawnych do zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, do czasu uchwalenia planu. Dodatkowo niezasadne jest również, aby autorzy raportu o oddziaływaniu na środowisko analizowali zgodność planowanej inwestycji z zapisami projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż dokument ten może ulec zmianie                         np. w wyniku złożonych uwag bądź opinii organów współdziałających, a także może w ogóle nie zostać przyjęty. Uwagi Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka             z o.o., co do zasadności objęcia projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu działki nr 33/1 są w ogóle niezwiązane z przedmiotem postępowania.

4. Uwagi do zagadnień akustycznych w raporcie.

Dla planowanego przedsięwzięcia została wykonana analiza akustyczna w oparciu o pomiary tła akustycznego wykonane przez specjalistyczne biuro przy wykorzystaniu certyfikowanego urządzenia. Sama analiza została wykonana w oparciu o program komputerowy Leq Professional v. 6.x, którego moduł obliczeniowy zgodny jest z normą PN-ISO 9613-2. Wyniki analizy zostały przedstawione w ujęciu liczbowym i graficznym (na mapie ewidencyjnej               za pomocą izofon). Zostało wybranych 9 receptorów (teoretycznych punktów pomiarowych położonych w miejscu usytuowania najbliższych stref chronionych akustycznie), dla których zostały dokładnie określone poziomy natężenia hałasu. Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. podważa jakość wykonanych badań terenowych (określanie tła akustycznego) oraz wskazuje na drobne błędy edytorskie analizy, nie mające wpływu na jej jakość. Organ nie znalazł powodów, dla których mógłby odmówić wiary przedstawionym dowodom w postaci analizy akustycznej.

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości, Inwestor przedstawił nową analizę akustyczną stanowiącą uzupełnienie nr 2 raportu o oddziaływaniu na środowisko. Analiza obejmowała podnoszoną przez Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. kwestię związaną z wysokością receptorów oraz oddziaływaniem skumulowanym z turbinami pobliskiej farmy wiatrowej w miejscowości Zalesie. Nowa analiza akustyczna, potwierdziła wcześniejsze ustalenia i wykazała brak przekroczeń norm akustycznych w obszarach chronionych akustycznie.

Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. podniosło również niezgodność lokalizacji turbin wiatrowych z wymaganiami określonymi w opracowaniu studyjnym pn. „Odnawialne źródła energii - zasoby i możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii”. Należy podkreślić, iż dokument ten nie stanowi źródła prawa, a wyrażone w nim zalecenia mają charakter arbitralny. Wskazana „uniwersalna” odległość lokalizacji elektrowni wiatrowych od obszarów chronionych akustycznie określona                      na 1000m, w praktyce nie ma podstawy merytorycznej, gdyż propagacja hałasu zależy                 od wielu czynników takich jak moc akustyczna źródła, wysokość wieży elektrowni, ilość wiatraków tworzących farmę, ukształtowanie terenu itp. Z uwagi na powyższe, każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie, a minimalna odległość elektrowni                  od zabudowy określana na podstawie analiz akustycznych. Organ, nie ma więc żadnych podstaw prawnych ani merytorycznych aby wskazywać zachowanie większej odległości elektrowni wiatrowych od zabudowy niż to wynika z przeprowadzonych ekspertyz                         i prognozowanego wpływu inwestycji na środowisko.

Zdaniem  organu analiza oddziaływania na środowisko infradźwięków generowanych przez turbiny wykonana w raporcie o oddziaływaniu na środowisko jest wystarczająco szczegółowa i wyczerpuje temat. Brak jest jakichkolwiek przesłanek, iż produkowane w chwili obecnej turbiny wiatrowe są źródłem infradźwięków o istotnym natężeniu. Z pomiarów prowadzonych na istniejących instalacjach oraz danych dostarczanych przez producentów turbin wynika jednoznacznie, iż występująca emisja infradźwięków jest całkowicie pomijalna i bezpieczna dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Pogląd ten również został wyrażony        w rozdziale 2.4 Wytycznych w zakresie prognozowania oddziaływań na środowisko farm wiatrowych Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 2011r. Autorzy opracowania powołują się na raport pt. „Wind Turbine Sound and Health Effects. An Expert Panel Re-view” (Colby, D.W., Dobie, r., Leventhall, G., Lip-scomb D.M., McCunney, r. J.,Seilo, M.T., Sonder-gaard, B., 2009), który szeroko opisuje i analizuje możliwość wpływu na zdrowie ludzi infradźwięków generowanych przez turbiny wiatrowe.

5. Uwagi do zagadnień przyrodniczo-środowiskowych

Organ nie podzielił zdania Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka          z o.o., iż w raporcie o oddziaływaniu  na środowisko nie został ujęty opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia. W przedmiotowym opracowaniu odniesiono się zarówno do lokalnych skutków zaniechania realizacji przedsięwzięcia (pozostawienie terenu nieprzekształconego w obecnym użytkowaniu rolniczym) oraz globalnych związanych z produkcją energii odnawialnej (większe zanieczyszczenie środowiska). Takie kompleksowe podejście do określonego zagadnienia jest właściwe i prezentuje wszystkie aspekty planowanej inwestycji.

Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. podniosło również ,           iż wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie zostało poprzedzone wykonaniem „Studium architektoniczno-krajobrazowego”, bądź „Studium oddziaływania inwestycji               na krajobraz kulturowo-przyrodniczy”. Organ nie podziela zdania, że wykonanie takiego opracowania było niezbędne. Analiza oddziaływania inwestycji na krajobraz wykonana                w raporcie o oddziaływaniu na środowisko jest rzetelna, kompleksowa i dodatkowo poparta symulacjami oraz wizualizacjami projektowanej turbiny w otaczającym krajobrazie. Konieczność wykonania analizy krajobrazowej w formie odrębnego dokumentu nie została określona stosownymi przepisami prawnymi ani treścią postanowienia Wójta Gminy Chełmża, a biorąc pod uwagę małą skalę zamierzenia (1 turbina) jest nieuzasadniona.

Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. poddała także                  w wątpliwość jakość wykonanego na zlecenie Inwestora rocznego monitoringu przed inwestycyjnego, wskazując na wybiórcze i sporadyczne rozpoznanie terenu. Organ nie podziela tych poglądów. Dla rozpatrywanego obszaru w okresie od 01.09.2009 r.                        do 31.08.2010 r. przeprowadzono szczegółowy monitoring ornitologiczny, który został wykonany zgodnie z „wytycznymi w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki, rekomendowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków  i Zachodniopomorskie Towarzystwo Ekologii Praktycznej” oraz zgodnie z zakresem określonym w postanowieniu Wójta Gminy Chełmża z dnia 12.01.2010 r. znak RGN.7624/21/09. Przedmiotowy obszar został dokładnie rozpoznany pod względem ornitologicznym, zostały zidentyfikowane obszary lęgowe oraz wykorzystywane przez ptaki, jako żerowiska czy miejsca odpoczynku. W trakcie wykonanych całorocznych obserwacji oszacowano natężenia przelotów (lokalnych i długodystansowych) ptaków                   w przestrzeni powietrznej, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków o wysokiej kolizyjności (ptaki drapieżne, inne duże ptaki) oraz rozpoznano zmienność tych parametrów w cyklu rocznym. Raport z monitoringu został sporządzony w oparciu o szczegółowo notowane wyniki obserwacji oraz określił wszystkie możliwe oddziaływania planowanej do budowy turbiny wiatrowej, również w zakresie oddziaływania na ptaki migrujące, uwzględniając sąsiedztwo zbiorników wodnych. Należy podkreślić, iż monitoring został wykonany zgodnie z praktyką branżową.

Produkcyjno – Usługowe Przedsiębiorstwo „Agropamis” Spółka z o.o. poddaje w wątpliwość również metodykę wykonania analizy propagacji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przez maszyny w trakcie prac budowlanych. Tutejszy organ nie podziela stanowiska Protestujących. Analiza została wykonana zgodnie z właściwą metodyką dla źródeł powierzchniowych (np. przemieszczające się po określonym terenie maszyny), podczas gdy Protestujący postulują zastosowanie metodyki właściwej dla źródeł punktowych, czyli stacjonarnych emiterów (np. kominów fabrycznych).

Pozostałe uwagi  dot. braku opisu w raporcie o oddziaływaniu na środowisko następujących kwestii: możliwości wystąpienia rozlewu substancji ropopochodnych, sposobu gospodarowania odpadami, bilansu powierzchni gruntu zajętego pod inwestycję, opisu infrastruktury towarzyszącej, są całkowicie chybione, gdyż stosowne odniesienia i opisy znajdują się w przywołanym wyżej opracowaniu.

W związku z przedłożonym dnia 10 listopada 2011r. uzupełnieniem nr 2 do raportu                o oddziaływaniu na środowisko, zawiadomieniem z dnia 21 listopada 2011 r. Wójt Gminy Chełmża podał do publicznej wiadomości informację o kontynuacji postępowania z udziałem społeczeństwa. W zawiadomieniu zawarto pouczenie, iż w terminie 21 dni od daty podania informacji do publicznej wiadomości można zgłaszać uwagi i wnioski. Zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl i na tablicy ogłoszeń w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia (w miejscowości Zelgno) oraz doręczono stronom postępowania.

W związku z przedłożonym uzupełnieniem raportu organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 21 listopada wystąpił również z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o podtrzymanie postanowienia z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o znaku: WOO.4242.174.2011.JM.2. oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o podtrzymanie opinii o znaku: N.NZ-403-Ch-11-2011 z 19 maja  2011 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem z dnia 1 grudnia 2011 roku o znaku: WOO.4242.322.2011.JM podtrzymał treść postanowienia z dnia 31 sierpnia 2011 r.  o znaku: WOO.4242.174.2011.JM.2.

Pismem z dnia 14 grudnia 2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny podtrzymał treść opinii wydanej w dni 19 maja 2011 r. o znaku: N.NZ-403-Ch-11-2011.

Wójt Gminy Chełmża obwieszczeniem z dnia 21 grudnia 2011 r. poinformował                    o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
W obwieszczeniu zawarto informacje o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów w terminie 7 dnia od daty otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełmża, na stronie internetowej www.gminachelmza.pl i na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zelgno.
Dnia 30.12.2011 r. do tut. urzędu wpłynęło pismo Produkcyjno – Usługowego Przedsiębiorstwa „Agropamis” Sp. z o.o. w Wielkiej Łące (podpis osoby reprezentującej nieczytelny), dodatkowo podpisane przez Teresę Zadrożną oraz Grzegorza Szulc. Pismo zawiera uwagi i zastrzeżenia do lokalizacji przedmiotowej inwestycji.

Autorzy pisma podtrzymują swoje wcześniejsze uwagi, do których tut. organ odniósł się już             w treści niniejszej decyzji. Podkreślają brak uwzględnienia w toczącym się postępowaniu zagadnień planistycznych.. Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zatem ten zarzut jest więc całkowicie bezzasadny.

Raport o oddziaływaniu na środowisko zespołu elektrowni wiatrowych projektowanego w okolicy miejscowości Zelgno miał na celu analizę oddziaływań środowiskowych oraz zbadanie ich zgodności z wymogami prawnymi w zakresie ochrony środowiska. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie elektrowni wiatrowej o mocy nominalnej do 3 MW o wysokości wieży do 120 m i rozpiętości łopat wirnika do 120 m.            W ww. raporcie i jego uzupełnieniu wykonano analizę wpływu elektrowni na elementy środowiska tj. środowisko abiotyczne, florę, faunę, powietrze atmosferyczne, klimat, mikroklimat, wody powierzchniowe i podziemne, dobra kultury oraz zdrowie ludzi zarówno na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji. W treści tych opracowań uwzględniono również oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia w zakresie emisji hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, infradźwięków, drgań oraz wpływu na krajobraz. Określono również działania minimalizujące i łagodzące negatywne oddziaływania przedsięwzięcia                             na środowisko. Proponowane rozwiązania technologiczne i zabezpieczające są zgodne                      ze standardami stosowanymi na terenie krajów Unii Europejskiej.

Art. 80 ust. 2 ustawy wskazuje, że organ wydaje decyzję                                                          o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności przedsięwzięcia                             z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony.

Dla terenu planowanej inwestycji nie został jeszcze uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Monitoring ornitologiczny wykazał, iż jest to teren wykorzystywany przez ptaki                   w okresie wędrówki jednak niewiele jest stałych miejsc koncentracji ptaków. Na podstawie raportu stwierdzono, iż 85 % osobników wykorzystywało przestrzeń powietrzną                             na wysokościach poza zasięgiem pracy łopat wirnika. Na etapie wstępnej analizy chiropterologicznej nie stwierdzono przeciwwskazań ani negatywnych oddziaływań                      na nietoperze dla przedsięwzięcia planowanego do realizacji w okolicach miejscowości Zelgno.

Na etapie budowy elektrowni wpływ na środowisko będzie okresowy, ograniczony               do utrudnień spowodowanych transportem urobku i elementów konstrukcyjnych elektrowni oraz prowadzonych prac ziemnych. Eksploatacja siłowni będzie miała wpływ na klimat akustyczny i krajobraz. Etap likwidacji przedsięwzięcia będzie się wiązał z koniecznością rozbiórki fundamentów i rekultywacji powstałych urobków.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami form ochrony przyrody zgodnie z treścią ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r.                 Nr 151, poz. 1220 z późn.zm.). Najbliżej terenu planowanej farmy położone są następujące formy ochrony przyrody:

- Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy w odległości ok. 4,3 km,

- Obszar Chronionego Krajobrazu Torfowiskowo – Jeziorno- Leśny Zgniłka- Wieczno- Wronie, oddalony o  ok. 5 km,

- Obszar Specjalnej Ochrony Siedlisk Dolina Drwęcy w odległości ok. 15 km,

- Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Dolnej Wisły - oddalony o ok. 19 km.

Ze względu na znaczne oddalenie od powierzchniowych form ochrony przyrody planowana farma wiatrowa nie będzie na nie oddziaływać.

Analiza akustyczna wykonana do raportu wykazała, iż możliwa jest realizacja przedsięwzięcia zgodnie z wariantem III lub innym, dla którego eksploatacja turbin o mocy nominalnej do 3 MW i maksymalnej wysokości wraz z rotorem do 180 m pozwoli                         na utrzymanie poziomu hałasu zgodnie z normami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu                    w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

Art. 80 ust. 1 ustawy stanowi, że jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o  środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę:

- wyniki uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

- wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Na wnioskodawcę nałożono obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej zadania zgodnie             z przywołanym wyżej art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych uzgodnień, można stwierdzić,                  że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.

Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadniania wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, w wykonaniu dyrektywy zawartej w przepisie art.107 k.p.a. należy dodatkowo stwierdzić, iż;

-	tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów, tj. oceny oddziaływania przedsięwzięcia                                 na środowisko, raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wyjaśnieniach do raportu,

-	materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczególności zawiera  aktualnie (po jego uzupełnieniu przez wnioskodawcę) wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, przez                 co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania, co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

-	ponadto, w ocenie tutejszego organu zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logiczna, zaś wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,

-	tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać                 w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie                            i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

W tym stanie rzeczy należało orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o niniejszej decyzji podlega ujawnieniu w publicznie dostępnym wykazie danych.

Pouczenie

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji służy stronom, a także organizacji ekologicznej niebiorącej udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełmża w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1)	„WIND PARK ŁYSOMICE“ Sp. z o.o., ul. Wiczlińska 4, 81-578 Gdynia;

2)	strony postępowania;

3)	a/a.

Do wiadomości:

- Starostwo Powiatowe w Toruniu, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń;

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 1,

87-100 Toruń;

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63,

85-950 Bydgoszcz.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł na podstawie części I ust. 45 załącznika  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej.

Załącznik do decyzji Nr 1/2012

z dnia 15 lutego 2012  r.

Charakterystyka zadania polegającego na budowie 1 elektrowni wiatrowej                                  o maksymalnej wysokości 180 m npt oraz mocy znamionowej do 3 MW  zlokalizowanej                   w miejscowości Zelgno na terenie działki nr 190, Gmina Chełmża.

Planowana inwestycja polega na budowie 1 elektrowni wiatrowej w miejscowości Zelgno wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia terenu tj. połączeń kablowych oraz przyłącza do GPZ. Siłownia dysponować będzie nominalną mocą nieprzekraczającą 3MW. Powierzchnia terenu do wyłaczenia z produkcji rolnej i zajęta                 w ramach realizacji inwestycji, w tym tereny pod fundamenty wiatraków, place montażowe i drogi dojazdowe nie przekroczy 0,5 ha. Wyznaczona droga dojazdowa o szerokości do 8 m zostanie wytyczona i urządzona w sposób umożliwiający bezpieczny dojazd i transport materiałów i urządzeń na etapie budowy, eksploatacji oraz likwidacji obiektu,

Wysokość wieży nie przekroczy 120 m. Drabiny do wchodzenia wraz z zabezpieczeniami przed upadkiem  z platformy przeznaczone do odpoczynku i pracy lub windy znajdować się będą wewnątrz wieży. Wieża będzie miała konstrukcję pełnościenną.

Łopaty wirnika wykonane z wysokiej jakości kompozytów zamocowane do piasty, oznakowane zostaną zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Średnica wirnika nie przekroczy 120 m. Liczba łopat - 3.

Grunty na których będzie realizowane planowane przedsięwzięcie nie są objęte obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W bezpośrednim otoczeniu projektowanych masztów siłowni wiatrowych rozpościerają się grunty rolne. Najbliższym obiektem chronionym akustycznie są budynki mieszkalne gospodarstwa położonego w odległości ponad 400m.

Hałas wynikający z eksploatacji planowanej inwestycji nie stanowi zagrożenia klimatu akustycznego w stosunku do terenów chronionych akustycznie znajdujących się                            w bezpośrednim sąsiedztwie. Zasięg oraz wielkość emisji hałasu zostaną ograniczone przez zastosowanie najbardziej efektywnej techniki.

W procesie wytwarzania energii elektrycznej będą stosowane substancje i materiały o małym potencjale zagrożeń dla ludzi i środowiska.

Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie wymaga zużycia wody i innych surowców oraz materiałów. W ramach konserwacji i naprawy instalacji zostają wymienione płyny eksploatacyjne (oleje) i smary oraz zużyte elementy i zespoły.

Realizowany będzie proces technologiczny współmierny z najlepszą dostępną techniką stosowaną przy wykorzystaniu siły wiatru do produkcji energii elektrycznej. Planowane                  do budowy instalacje są obecnie eksploatowane na terenie UE.